RIDER TÉCNICO – SOM

> P.A. completo:

- P.A. LCR ou Stereo, compatível com o local e público do evento;

- Mesa de som mínimo 32 CANAIS - 32X08X03 (PREFERENCIALMENTE DIGITAL, ex: Yamaha PM1D, PM5D, M7CL, 02R96, Mackie TT24, Midas XL4, PM4000, etc);

- Sistema com resposta o mais linear possível de 35Hz a 18KHz;

- Sistema montado de forma que se obtenha cobertura uniforme em toda área a ser sonorizada;

- 01 Sistema de comunicação da F.O.H. com Monitor;

- 01 Equalizador Stereo de 31 bandas (tipo BSS FCS966, Klark DN360, TC 1128);

- 02 Canais de Equalizador Gráfico (FBK Detector);

- 07 monitores/vias de chão;

- 02 “sides” de palco.

> Em caso de mesa de som analógica, indispensável acrescentar ao rack:

- 08 Canais de Compressor/Noise Gate;

- 04 Processadores de efeito (Lexicon 480L-PCM91-MPXI-LXP15, Yamaha SPX990-SPX1000);

> Mesa de Monitor/palco – reproduzir com equipamento similar ao acima descrito.

> Microfones:

- 03 microfones para voz: Shure Beta-57. Os outros 03 microfones são fornecidos pela própria banda (contudo, manter microfones RESERVAS equivalentes);

- 02 microfones de guitarra fornecidos pela própria banda (contudo, manter 02 Shure SM-57 de RESERVA);

- 01 microfone para sax (Sennheiser MD-421 ou Shure SM-57);

- 01 conjunto de microfonação para bateria: Bumbo, Caixa (02), Tom (02), Surdo (02), HH, Over (02);

- pedestais tipo “girafa” para os microfones acima listados.

> Backline:

- 01 corpo completo de bateria: Yamaha, Mapex ou Pearl (bumbo, 2 tons, surdo, banco), com peles hidráulicas ou porosas EM BOM ESTADO. Os demais (ferragens, pratos e caixa) são fornecidos pela própria banda;

- 01 sistema para contra-baixo (1x15” + 4x10” GK, Hartke, Ampeg);

- 01 praticável de 2,50 x 2,50 x 0,40 para bateria;

- 01 praticável de 2,00 x 2,00 x 0,40 para backing vocais;

- os amplificadores de guitarra são fornecidos pela própria banda.

> Demais equipamentos:

- 07 pontos de AC 120V 60Hz estabilizados no palco;

- Sistema de aterramento no palco e na F.O.H.;

- 06 direct-boxes para ligação de teclados (02), violão (02), contra-baixo (01) e sampler (01);

- cabos XLR, multicabos e medusas suficientes para a ligação de todo o equipamento descrito;

OBS.: Caso não seja possível o fornecimento de qualquer dos itens descritos, entrar em contato em tempo hábil, de modo que o problema possa ser solucionado em tempo hábil. TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS descritos são de EXTREMA IMPORTÂNCIA para a realização do show.

INPUT LIST – SOM

- BUMBO

- CAIXA

- ESTEIRA

- HH

- TOM1

- TOM2

- SURDO1

- OVER1

- OVER2

- BAIXO (DIRECT)

- GUITARRA1 (Sennheiser AE3000) * mic próprio

- GUITARRA2 (Sennheiser e906) * mic próprio

- VIOLÃO (DIRECT)

- VIOLÃO (DIRECT)

- TECLADOS (LEFT) (DIRECT)

- TECLADOS (RIGHT) (DIRECT)

- SAMPLER (DIRECT)

- MIC SAXOFONE (Sennheiser MD-421)

- VOZ1 MARCELO (SM-57) * mic próprio

- VOZ2 RAPHAEL (Beta-87) * mic próprio

- VOZ3 LUIZ (Beta-87) * mic próprio

- VOZ4 FERNANDO (Beta-57)

- VOZ5 BACKING (Beta-57)

- VOZ6 BACKING (Beta-57)

Maiores informações / contato:

Marcelo Canaan (banda) – (31) 9309-6681

e-mails: pfr@pinkfloydreunion.com / marcelocanaan@gmail.com